目 录

Content

一、基本测试案例	3

1.1结构框图and数据流向	3

1.2资料下载	3

1.3测试环境	3

1.1. 测试步骤	3

1.1.1. 硬件连接	3

1.1.2. 默认参数	4

1.1.3. 设置参数	4

1.1.4. 如何使用虚拟串口软件	7

1.1.5. 基本测试常见问题	8

二、常见用法	8

2.1 USR-TCP232-302-F0连接有人云通信应用	8

2.2 HTTPD应用	8

2.3 其他应用	8

三、常见问题排查方法	9

3.1 电脑通过设置软件搜不到设备	9

3.2 无法传输数据	9

（1）设置DHCP或静态建立可以上网的路由器	10

（2）和VCOM建立透传策略，需要设置好有人云域名和端口号，建立透传策略	10

3.3 无法登录内置网页	10

四、更新历史	11

五、联系方式	12

# 一、基本测试案例

## 1.1结构框图and数据流向

## 1.2资料下载

说明书：https://www.usr.cn/Download/920.html

软件设计手册：https://www.usr.cn/Download/362.html

设置软件：http://www.usr.cn/Download/257.html

串口调试助手：http://www.usr.cn/Download/27.html

虚拟串口软件：http://www.usr.cn/Download/31.html

## 1.3测试环境

所需物品：

USR-TCP232-302-F0 1个、公头232转usb串口线一根（自备）、DC5V 1A 电源1个、网线1根、电脑1台

| 串口服务器一台 | 公头232转usb串口线一根（自备） | DC5V 1A 电源1个 | 网线1根 |
| --- | --- | --- | --- |

系统说明：当前使用的是windows 10系统，软件兼容windows 7、windows 8、windows Vistal

## 测试步骤

### 硬件连接

硬件连接:将302-F0(USR-TCP232-302-F0，简称 302)的串口通过串口线(或USB 转串口线)与PC相连接，通过网线将 302的网口 PC 的网口相连接，检测硬件连接无错误后，用我司提供的适配器供电。

### 默认参数

### 设置参数

1、按路径：控制面板——网络和Internet——网络和共享中心找到“windows防火墙”和“更改适配器设置”选项，关闭防火墙并禁用与本次测试无关的网卡。并关闭电脑杀毒软件。

2、打开设置软件，选择串口号/波特率/校验/数据/停止位，打开串口，其中串口号可以在电脑的“设备管理器”中查看，见下图；波特率等串口参数出厂默认是：115200,n,8,1

3、给电脑设置静态IP，设置成302默认连接的IP:192.168.0.201

4、打开设置软件

点击“搜索设备”当搜索列表中出现302的设备后，单击搜索到的设备，查看其配置信息，让302做tcp client，目标IP/域名填电脑IP192.168.0.201，远程端口填8234

5、在设备管理器中查看端口信息，确定302串口使用的串口号，如下图所示电脑端口号为COM4。

数据透传测试

打开USR_TCP232_TEST软件

串口端设置：将软件串口设置中的串口号配置为COM4。选择正确的串口以及串口参数。

网络端设置：由于设备默认协议类型为TCP Client,所以电脑端连接设备需要设置为TCP server，本地IP设置为电脑IP：192.168.0.201。端口号设置为302默认参数中的“远程端口”：8234

### 如何使用虚拟串口软件

- 打开虚拟串口软件，点击“添加”在弹出的窗口中设置虚拟串口信息，由于上述302设备采用TCP Client协议，所以此处网络协议设置为TCP Server，设置一个端口号和302的远程端口一致。然后点击“确定”，建立虚拟串口COM1。

2、打开两个USR_TCP232_Test软件，一个连接COM4，一个连接虚拟串口COM1,实现两个串口直接数据互发。

### 基本测试常见问题

（1）电脑通过设置软件搜不到设备

（2）无法传输数据

（3）无法登录内置网页

# 二、常见用法

## 2.1 USR-TCP232-302-F0连接有人云通信应用

（1）USR-TCP232-302-F0连接有人云Modbus RTU设备组态测试http://www.usr.cn/Faq/795.html

（2）USR-TCP232-302-F0使用有人云与VCOM实现一对多数据透传http://www.usr.cn/Faq/837.html

（3）USR-TCP232-302-F0连接有人云与VCOM一对一透传http://www.usr.cn/Faq/838.html

（4）两个USR-TCP232-302-F0使用有人云实现一对一数据透传http://www.usr.cn/Faq/895.html

## 2.2 HTTPD应用

（1）USR-TCP232-302-F0使用HTTP POST方式向网页服务器提交数据http://www.usr.cn/Faq/732.html

（2）USR-TCP232-302-F0使用HTTP GET方式向网页服务器提交数据http://www.usr.cn/Faq/809.html

## 2.3 其他应用

（1）USR-TCP232-302-F0基本测试测试通信和使用方案http://www.usr.cn/Faq/639.html

（2）USR-TCP232-302-F0 MODBUS网关功能测试http://www.usr.cn/Faq/661.html

（3）USR-TCP232-302-F0与虚拟串口进行一对一通信http://www.usr.cn/Faq/811.html

（4）USR-TCP232-302-F0连接远程服务器http://www.usr.cn/Faq/836.html

（5）USR-TCP232-302-F0局域网内实现一对一透传http://www.usr.cn/Faq/893.html

（6）USR-TCP232-302-F0配置类 RFC2217 自动波特率功能http://www.usr.cn/Faq/719.html

# 三、常见问题排查方法

## 3.1 电脑通过设置软件搜不到设备

1、硬件问题：

检查电源，尽量用我司电源适配器

检查网口，网口灯是否闪烁，若否，可更换网线检测

2、电脑端网络设置：

电脑是否更改与设备静态ip同一网段，ip填写是否正确

电脑禁用其他网卡设备，并关闭防火墙设置

3、设备软件网络问题：

设置软件是否与当前设备相符

设备静态ip是否修改

设备是否改为动态获取ip，可与电脑连接同一交换机，或恢复出厂设置

4、如果还是不行，联系技术支持

## 3.2 无法传输数据

1、串口线问题

（1）检查232接线是否是TX 接RX RX接TX GND接GND

（2）检查232线是否接触良好

（3）检查232线是否中断

- 网络端问题

（1）检查网线是否接触良好

（2）接交换机，检查交换机是否正常工作，IP在同一网段

（3）接电脑，检查IP是否设置同一网段

（4）接远程服务器，接能上网的路由器，USR-TCP232-302-F0设置DHCP或者静态IP和路由器LAN IP同网段

（5）接路由器，路由器工作是否稳定

（6）检查TCP CLIENT的远程IP是否等于TCP SERVER的本地IP，TCP CLIENT的目标端口=TCP SERVER的本地端口（这个端口可以随意设置，只要不是特殊端口或重复端口就可以）

- 电脑端软件端问题

（1）USR-TCP232-302-F0工作模式为TCP server时，需要电脑关闭防火墙禁用其他网卡

（2）USR-TCP232-302-F0工作模式为TCP server时，检查电脑软件工作方式是否为TCP client

（3）USR-TCP232-302-F0工作模式为TCP client ，检查电脑软件工作方式是否为TCP server

（4）USR-TCP232-302-F0两个对传应用时，一个设置TCP server，另一个设置TCP client

（5）USR-TCP232-302-F0工作模式为TCP server时，虚拟串口软件需要设置为TCP client

（6）USR-TCP232-302-F0工作模式为TCP client时，虚拟串口软件需要设置为TCP server

- 数据格式问题

（1）普通协议，数据透传

（2）每次发送的数据量，波特率，设置合理

（3）串口参数要设置和串口设备一样

5、连接有人云没数据

### （1）设置DHCP或静态建立可以上网的路由器

### （2）和VCOM建立透传策略，需要设置好有人云域名和端口号，建立透传策略

## 3.3 无法登录内置网页

(1)检查是否关闭防火墙、杀毒软件、禁用多余网卡

(2)是否是网口直连电脑，在浏览器输入192.168.0.7

(3)电脑是否设置为静态IP和302同一网段

# 四、更新历史

| 固件版本 | 更新内容 | 更新时间 |
| --- | --- | --- |
| V1.0.0 | 初版 | 2020-01-01 |

# 五、联系方式

公 司：济南有人物联网技术有限公司

地 址：济南市历下区茂岭山三号路中欧校友产业大厦12、13层有人物联网

网 址：https://www.usr.cn

用户支持中心：http://h.usr.cn

邮 箱：sales@usr.cn

有人愿景：工业物联网领域的生态型企业

公司文化：有人在认真做事!

产品理念：简单 可靠 价格合理

有人信条：天道酬勤 厚德载物 共同成长

# Text boxes

联网找有人

产品使用手册

单串口服务器

USR-TCP232-302-F0

可信赖的智慧工业物联网伙伴

天猫旗舰店：https://youren.tmall.com

京东旗舰店：https://youren.jd.com

官 方  网 站：www.usr.cn

技术支持工单：h.usr.cn

战略合作联络：ceo@usr.cn

软件合作联络：console@usr.cn

关注有人微信公众号      登录商城快速下单

电话：0531-66592361

地址：济南市历下区茂岭山三号路中欧校友产业大厦12层